## Slide 1: Apteczka na szlaku

## Slide 2: Działanie systemu
Apteczka
Telefon
Apteczka
Apteczka
Apteczka
Serwer
Apteczka
Wi-Fi
LoRaWAN
Koncentrator
USB

## Slide 3: Zrzuty ekranu z aplikacji

## Slide 4
Interfejs aplikacji webowej

## Slide 5
Rejestracja nowego konta

## Slide 6
Okno logowania

## Slide 7
Możliwości komunikacji w sytuacjach awaryjnych
Apteczka
Służby ratunkowe
Smartphone
Serwer

## Slide 8: Interfejs aplikacji webowej serwera

## Slide 9: Moduł apteczki
Dioda led symuluje zamek elektromanetyczny otwierający apteczkę po nawiązaniu połączenia wifi ze smartfonem

## Slide 10: Moduł apteczki
Moduł koncentratora – odbiera dane od wszyskich apteczek w promieniu 5-10km – zbiera takie dane jak – aktualny stan apteczki, dane logowaniua użytkowników

## Slide 11: Wykorzystane technologie

## Slide 12: ESP32
Zaawansowany mikrokontroler z łącznością Wi-Fi oraz bluetooth
Został użyty przez nas do:
Komunikacji za pomocą modułu LoRa
Utworzenia access pointu przy pomocy Wi-Fi

## Slide 13: sx1262 LoRaWAN
Moduł komunikacji z niskim poborem mocy i możliwością komunikacji na odległości od 5 do 15km. Pracuje na częstotliwości 868MHz
Został przez nas użyty do komunikacji między apteczkami a serwerem

## Slide 14: Zalety korzystania z łączności LoRaWAN
Niezależność od sieci GSM
Niski pobór energii
Brak potrzeby częstej wymiany baterii w urządzeniu
Niższe koszta utrzymania

## Slide 15: ESP32
Kod został napisany w języku C we framework'u Espidf
Osobne oprogramowanie powstało dla apteczek i odbiornika
Komunikacja z serwerem z pomocą protokołu http i plików json za pośrednictwem LoRaWAN

## Slide 16: Oprogramowanie serwera
Napisane w języku C# oraz w JavaScript z użyciem framework'a vue
Gromadzi dane na temat zawartości apteczek i ich lokalizacji

## Slide 17: Istnieje możliwość rozwoju sieci poprzez wprowadzenie systemu mesh
Zalety:
Większy zasięg działania systemu
Wyższa redundancja

## Slide 18: Zapraszamy do zadawania pytań :)